## Slide 1: Festo-Produktionsmodul
Update der I/O-Stationen

## Slide 2: Inhalt
Bestandsaufnahme
  Überblick
  I/Os pro Band
Konzept
  Unterteilung der Anlage
  Signale je Band
IO-Stationen
  Phoenix Contact – Axioline
  Weidmüller – u-remote
  WAGO – 750-Serie

## Slide 3: Bestandsaufnahme Überblick
3 x Transportbänder
Zuführung
Höhenmessung
(2 x RFID lesen/schreiben)
Transpondererkennung
Wendeeinheit
Ausschleusung
Rückführung
3x Signalisierung

## Slide 4: Konzept Unterteilung der Anlage
Unterteilung der Anlage in drei Einheiten
  Band 1
  Band 2
  Band 3 (inkl. Rückführung)
Eine PLC je Band
Querkommunikation via OPC UA

## Slide 5: Neues Konzept Signale je Band
Band 1
  6 digitale Eingänge
  9 digitale Ausgänge
  1 analoger Eingang (4..20 mA)
Band 2
  11 digitale Eingänge
  13 digitale Ausgänge
Band 3
  8 digitale Eingänge
  11 digitale Ausgänge

## Slide 6: Recherche-Ergebnis Phoenix Contact - Axioline
Axioline Control AXC F 1152
Digitale I/Os mit Mehrleiter-Anschluss
  AXL F DI16/4 2F
  AXL F DO16/3 2F
Analoge I/Os
  AXL F AI2 AO2 1H

## Slide 7
uControl UC20-WL2000-AC
Digitale I/Os mit Mehrleiter-Anschluss
  2x UR20-DI8-P-3W
  2x UR20-DO8-P
Analoge I/Os
  UR20-2AI-UI-16(-DIAG)
Endklemme
  UR20-EBK-ACC
Recherche-Ergebnis Weidmüller – u-remote

## Slide 8
WAGO Control PFC100
Digitale I/Os mit Mehrleiter-Anschluss
  2x 750-1415 (8 DI, 2W)
  2x 750-1515 (8 DO, 2W)
Analoge I/Os
  1x 750-454 (2 AI, 4..20 mA)
Endklemme
  750-600
Recherche-Ergebnis WAGO – 750-Serie